目    次

前    言	I

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

3.1  选址	1

3.2  建造	2

3.2.1 规格	2

3.2.2 骨架结构及覆盖	2

3.2.3外遮阳	2

3.2.4 内遮阳	2

3.2.5内保温	2

3.2.6固定内保温膜	3

3.2.7通风换气、降温系统	3

3.2.8气体内循环设备	3

3.2.9种植设施	3

3.2.10加温	3

3.2.11湿度控制	3

3.2.12地面	4

4蝴蝶兰种植温室环境控制的内容和要求	4

4.1 一般要求	4

4.2 性能指标要求	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1—202《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》）的规定起草。

本文件由中国农业机械化协会设施农业分会提出。

本文件由中国农业机械化协会归口。

本文件起草单位：广东花王农业设施科技有限公司、佛山市新领航生物科技有限责任公司、广东福坤生态科技有限公司、佛山市绿丰温室科技有限公司。

本文件主要起草人：涂国元、佘海军、罗建山、陈武、廖学舜、郭彦青、何志光、黎志球。

蝴蝶兰生产温室建设及设施环境调控技术标准

# 1范围

本文件确立了蝴蝶兰标准生产温室的建造和环境控制技术。

本文件适用于蝴蝶兰生产温室建设及设施环境调控技术标准。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51183-2016 农业温室结构荷载规范

NY T 1420-2007  温室工程质量验收通则

NY T 1832-2009  温室钢结构安装与验收规范

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  选址

选择水、电、能源、交通便利的地块；地势平坦、地下水位较低；南北通透、采光较好、无污染源。

## 3.2  建造

### 3.2.1 规格

温室为连栋式。常规跨度：6.4m、8m、9.6m、12m。开间4m、8m、12m。跨度为东西走向，以跨度倍数展开。开间为南北走向，长度32-48m之间为宜。

### 3.2.2 骨架结构及覆盖

温室天沟高度4-6m。骨架采用轻型薄壁钢结构，主材采用优质热镀锌钢材，屋面结构形式分为圆拱型和文洛型。顶部及四周覆盖采用玻璃、薄膜、PC中空板。

### 3.2.3外遮阳

高度在屋脊50㎝以上高度，骨架采用轻型薄壁钢结构，主材采用优质热镀锌钢材，结构稳定。系统电动控制。传动采用齿轮齿条或者钢缆传动，托网线间距≤0.5米，托网线压网线比例为2:1。采用聚酯线或者不锈钢软线。遮阳率要求≥75%。遮阳网要求抗风性能与骨架一致。

### 3.2.4 内遮阳

安装位置于天沟以下，结构稳定。系统电动控制。传动采用齿轮齿条或者钢缆传动。托网线间距≤0.5米，托网线压网线比例为2:1。采用聚酯线或者不锈钢软线。遮阳率要求≥50%。

### 3.2.5内保温

安装位置于内遮阳以下，结构稳定。系统电动控制。传动采用齿轮齿条或者钢缆传动。托网线间距≤0.5米，托网线压网线比例为2:1。采用聚酯线或者不锈钢软线。覆盖专用保温棉，运行端设置密封胶条。两侧设置密封兜。

### 3.2.6固定内保温膜

三角形状，骨架采用轻型薄壁钢结构，主材采用优质热镀锌钢材，结构稳定。膜采用PEP或者PO。两侧卡槽卡簧固定。托网线间距≤0.5米，采用聚酯线。

### 3.2.7通风换气、降温系统

风机水帘之间距离宜32-48米之间，前后端温差≤3℃。风机水帘设置低点高度≤60㎝，利于苗床通风。风机采用负压风机，风量≥40000m3/h。每台风机设置≤180㎡温室面积，南方高热地区每台风机设置≤140㎡温室面积。水帘面积设置充分考虑过风量与风机风量的匹配程度。

### 3.2.8气体内循环设备

温室内循环风机风量≥2500m3/h，设置间距≤24米，每台风机设置≤200㎡温室面积。安装高度≥1.5米植床高度。

### 3.2.9种植设施

温室内设置移动苗床，苗床宽度1.75米或1.8米，长度≤36米。骨架采用轻型薄壁钢结构，主材采用优质热镀锌钢材，结构稳定，移动灵活、平稳。苗床高度65-75㎝。苗床边框采用铝合金型材或铁质边框，苗床网采用塑料制品或铁线制品，网格≤50㎝2。苗床间道路≥55㎝。

### 3.2.10加温

采用热水循环加温、空调加温。

### 3.2.11湿度控制

雾化装置增湿、抽湿机降湿。

### 3.2.12地面

苗床硬化步道结合厢间碎石/地布方式及地面整体硬化。温室内地面高差≤6㎝。

# 4蝴蝶兰种植温室环境控制的内容和要求

## 4.1 一般要求

温室构架性能应满足GB/T 51183-2016、NY T 1420-2007 和NY T 1832-2009的要求。

温室遮阳系统。按设定的控制要求自动启动和关闭。

升温系统按设定的控制要求自动启动和关闭。

运行性能应满足施工单位与建设单位合同约定的要求。

## 4.2 性能指标要求

蝴蝶兰温室环境控制技术指标应符合表1的规定

| 序号 | 项目 | 指标 | 对应的检测方法及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光照 | 5000-35000Lux |  |
| 2 | 温度 | 18-30℃ |  |
| 3 | 相对湿度 | 50%-90% |  |
| 4 | 风机水帘端温差 | ≤4℃ |  |
| 5 | 夏季要求通风率 | ≥200m3/㎡/h |  |
| 6 | 冬季要求通风率 | ≥35m3/㎡/h |  |

附录  A   蝴蝶兰各阶段环境适宜温湿度指标

| 苗期 | 光照强度 | 湿度 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓶苗炼苗期 | 逐步到4000Lx | 90%以上 | 20—28℃ |
| 小苗 | 缓苗期 | 2000-4000Lx | 65%-80% | 日温25-29℃ |
|  | 生长期 | 6000-8000Lx |  | 夜温22-24℃ |
| 中苗 | 缓苗期 | 10000-12000Lx | 65%-80% | 日温25-29℃ |
|  | 生长期 | 12000-18000Lx |  | 夜温22-24℃ |
| 中苗 | 缓苗期 | 10000-12000Lx | 65%-85% | 日温25-32℃ |
|  | 生长期 | 15000-18000Lx |  | 夜温20-22℃ |
| 催花时 |  | 30000-40000Lx | 70%-80% | 日温25-28℃ |
|  |  |  |  | 夜温18-20℃ |
| 长梗期 | 开花前2周 | 最适宜30000-35000Lx | 60%-80% | 日温24-28℃ |
|  |  |  |  | 夜温22-25℃ |
| 开花后 | 开花后 | 15000-25000Lx | 65%-85% | 日温22-24℃ |
|  |  |  |  | 夜温18-20℃ |

_________________________________

# Text boxes

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

蝴蝶兰生产温室建设及设施环境调控技术标准

Technical standard for environmental control of greenhouse construction and facilities for Phalaenopsis production

（征求意见稿）

T/CAMA XX—20XX

团   体   标   准

ICS 65.060.01

B 90

| 中国农业机械化协会 发布 |  |
| --- | --- |