目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号命名规则	2

5 基本要求	2

5.1 申请方需补充提供的材料	2

5.2 样机确定	2

5.3 生产量和销售量	3

5.4 参数准确度与仪器设备	3

6 鉴定内容和方法	3

6.1 一致性检查	3

6.2 创新性评价	3

6.4 适用地区性能试验	4

6.5 综合判定规则	6

附录 A	8

附录 B	9

附录 C	10

附录 D	11

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由浙江省农业农村厅提出。

本大纲由浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站（浙江省农业机械试验鉴定推广总站）技术归口。

本大纲起草单位：浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站（浙江省农业机械试验鉴定推广总站）、浙江省农业科学院农业装备研究所。

本大纲主要起草人：*。

手扶骑乘式稻田开沟机

1 范围

本大纲规定了手扶骑乘式稻田开沟机的术语和定义、型号命名规则、基本要求、鉴定内容和方法。

本大纲适用水稻早、中期田间管理中开挖丰产沟的手扶骑乘式开沟机的专项鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1 中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T 10395.1 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分 总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丰产沟

水稻田间管理中开挖的以控制无效分蘖为目的，形状为倒梯形的不同规格排水沟（以下简称“沟"）。

3.2

开沟深度（H）

原地表面至沟底面中心点之间的垂直距离。

3.3

沟面宽度（Br）

两沟壁与原地表面交线之间的横向距离。

3.4

沟底宽度(Bd)

两沟壁与沟底面交线之间的横向距离。

标引序号说明：

H——沟深；

Br——沟面宽度；

Bd——沟底宽度。

图1 丰产沟截面示意图

4 型号命名规则

按照JB/T 8574规定命名：

1  QK  □  □ - □

改进代号：用A,B,C……表示，基本型不标注

主参数代号：开沟深度，单位cm

配套动力特征代号：C—柴油机；D—蓄电池；汽油机省略

小类分类号：“骑”“开”汉语拼音第一个字母

大类分类代号：耕耘和整地机械类

示例：1QKU-10表示开沟深度为10cm，配套动力为汽油机的手扶骑乘式稻田开沟机。

5 基本要求

5.1 申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供的文件资料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

c）执行标准复印件；

d）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一或创新性评价意见）。

e）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购买时间等，使用一个作业季以上，不少于5户），提供的用户应为产品定型后使用的用户，格式见附录C。

以上材料均需加盖制造商公章。

5.2 样机确定

样机由生产者无偿提供12个月以内生产的合格产品2台（套），其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机应在生产者明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经生产者确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。抽样基数10台，抽样2台。

5.3 生产量和销售量

鉴定的产品累计生产量不少于20台（套），销售量不少于10台（套）。

5.4 参数准确度与仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
| 2 | 噪声 | 35 dB(A)～130 dB(A) | 2 级 |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 5 | 湿度 | 0%～100% | 5% |
| 6 | 质量 | 0～200kg | 50g |

6  鉴定内容和方法

6.1 一致性检查

6.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 一致 | 核对 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 允许偏差为3% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 开沟方式 | / | 一致 | 核对 |
| 4 | 开沟器参数 | cm | 一致 | 测量 |
| 5 | 水田轮直径 | mm | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 配套动力类型 | / | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套动力 | 发动机 | 额定功率 | kW | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定转速 | r/min | 一致 | 核对 |
|  |  | 蓄电池 | 电池类型 | / | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定容量 | A•h | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定电压 | V | 一致 | 核对 |

6.1.2判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

6.2 创新性评价

6.2.1  评价方法

创新性评价依据创新产品应用领域，材料评审方式按照附录B创新性材料核查表进行评价。

6.2.2 判定规则

依据材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

6.3 安全性检查

安全性检查可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准等出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

6.3.1 安全性能

6.3.1.1 开沟机的变速箱，汽油机的油箱及管路应密封可靠，不应有漏油现象。

6.3.1.2 开沟机各紧固件应拧紧，不应有松动、脱落或与其他部件产生碰擦、卡滞现象。

6.3.1.3 耳位噪声

测试场地应为平坦的土地，测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。测试时，发动机在额定转速下运转，开沟部件空运转。操作员坐在座椅中间位置，将声级计置于驾驶员眼睛成直线的水平位置，传声器面向噪声源，用声级计的A计权慢档测量开沟机在正常工作状态下噪声，每点测量3次，间隔时间为5s，取各点平均值的最大值为测量结果，噪声应符合表3的要求。

6.3.1.4 座位应上下可调。

6.3.2 安全防护

6.3.2.1 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置固定牢固，无尖角和锐棱的安全防护装置。

6.3.2.2 开沟机应在操作者正常工作位置设置发动机熄火装置。

6.3.2.3 开沟机单独停放时应能保持稳定，确保安全。

6.3.2.4	汽油机高温部位应有有效热防护装置，以防止操作人员无意中触及高温表面而受到伤害。

6.3.2.5	电动机应有过流保护装置，动力导线应有绝缘防护措施。蓄电器应有防雨措施，所有接电端子均应防护，不得裸露。

6.3.3 安全信息

6.3.3.1 在前护板和汽油机等危险部位应设置安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。

6.3.3.2 使用说明书中应规定安全操作规程和安全注意事项，设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

6.3.4 判定规则

安全性检查满足以上内容要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

6.4 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

6.4.1 试验内容

采用产品作业性能试验与用户（使用1个作业季以上）调查意见相结合的方法进行。作业性能试验内容包括开沟深度、开沟深度稳定性、沟面宽度、沟底宽度、作业速度等作业性能指标，用户调查重点考核产品满足当地农艺情况、开沟作业效果、田块大小适用情况的适用能力。具体要求见表3。

6.4.2试验条件

试验场地及环境：开沟机作业土质应为粘质水稻田土，田块面积应能满足各测试项目的测定要求；作业前需要将稻田放水搁置3天后，使土壤呈浅水淹状态；测区长度不少于25m，在两端留有适当稳定区域，在整个试验过程中测定环境温度和湿度3次并取范围值。

6.4.3 样机状态

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

6.4.4 试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，对1台样机在测区内作业1个行程，测定以下项目：

a)开沟深度

测试前先将稻田浅水排掉，清除沟底及抛落在旁的泥块等杂物。在原地表与两沟壁交线之间放一个直尺，测量沟底中心点到直尺的垂直距离作为测量点的开沟深度。沿机组前进方向每隔2m取一个测量点，每条沟测定至少10个点，结果按式（1）计算。

…………………………………………（1）

式中：

H——开沟深度平均值，单位为厘米（cm）；

Hi——第 i 个点测量点的开沟深度值，单位为厘米（cm）；

n——作业区内选定的点数。

b)开沟深度稳定性

根据 a）测得的数据，结果按式（2）～式（4）计算。

……………………………………（2）

×100% ………………………………………（3）

……………………………………………（4）

式中：

S——开沟深度标准差，单位为厘米（cm）；

SV——开沟深度变异系数，%；

U——开沟深度稳定性系数，%。

c)沟面宽度

在与a)相同的测点位置分别测定，结果按a)中式（1）规定的办法计算沟面宽度平均值。

d)沟底宽度

在与a)相同的测点位置分别测定，结果按a)中式（1）规定的办法计算沟底宽度平均值。

e) 作业速度

测区距离为20m，测区两端的预备区留有足够的辅助行驶区间。操作者以发动机额定转速状态下行驶，操作者应在辅助行驶区间完成全部加速动作，以稳定的速度通过测试区间，测量通过测区的时间，按式（5）计算。试验测3次，取平均值。

×100%……………………………………（5）

式中：

v——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

l——行走距离，单位为米（m）；

t——行走时间，单位为秒（s）。

6.4.5适用性用户意见

6.4.5.1调查方式

从制造商提供的全部用户名单中抽取5户进行调查。调查可采取实地、信函、电话之一或组合的方式进行。调查内容见附录C。

6.4.5.2 调查结果要求

适用性用户意见调查包括土壤适应情况、满足当地农艺情况、开沟作业效果、开沟深度稳定情况、沟型保持情况、沟型完整情况、沟底平整情况，评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。

6.4.6 判定规则

适用性评价的全部项目结果均满足表3要求时，适用性评价结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

6.5 综合判定规则

6.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表2要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见附录B | / | 符合本大纲附录B要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 其它要求 |  | 符合本大纲5.3.1要求 |
|  |  |  | 耳位噪声 | dB（A） | ≤95（发动机） ≤80（电动） |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.2要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.3要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 开沟深度 | cm | （1±0.1）H |
|  | 2 | 开沟深度稳定性 | / | ≥80% |
|  | 3 | 沟面宽度 | cm | Br±1.5 |
|  | 4 | 沟底宽度 | cm | Bd±1.5 |
|  | 5 | 作业速度 | km/h | 符合企业明示值 |
|  | 6 | 用户适用性调查项 | / | 所有适用性调查项的评价结果为“好”和“中”的项数不低于适用性调查项总数的80%。 |
| 注：H ——符合当地农艺要求的开沟深度，单位为厘米（cm）； Br ——符合当地农艺要求的沟面宽度，单位为厘米（cm）； Bd ——符合当地农艺要求的沟底宽度，单位为厘米（cm）。 |

# 6.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

# 附 录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称型号 | / |  |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 2 | 开沟方式 | / | □挤压式 □其他 |
| 3 | 开沟器沟型 | / | □倒梯形 □其他 |
| 4 | 水田轮直径 | mm |  |
| 5 | 开沟器参数 | 开沟深度H | cm |  |
| 6 |  | 沟面宽度Br | cm |  |
| 7 |  | 沟底宽度Bd | cm |  |
| 8 | 动力类型 | / | □汽油机 □柴油机 □电动 |
| 9 | 发动机型号 | / |  |
| 10 | 发动机额定功率 | kW |  |
| 11 | 发动机额定转速 | r/min |  |
| 12 | 蓄电池类型 | / |  |
| 13 | 蓄电池额定容量 | A•h |  |
| 14 | 蓄电池额定电压 | V |  |
| 15 | 整机重量 | kg |  |
| 16 | 作业速度 | km/h |  |
| 注：1. H 为符合当地农艺要求的开沟深度，单位为厘米（cm）；Br 为符合当地农艺要求的沟面宽度，单位为厘米（cm）；Bd 为符合当地农艺要求的沟底宽度，单位为厘米（cm）。 2.产品不适用的项目填写“/”。 |

企业负责人：                        （公章）                      年     月     日

# 附	录	B

（规范性附录）

创新性材料核查表

企业名称：	产品型号名称：

创新性材料类型：发明专利□ 实用新型专利□ 新产品鉴定证书或科技成果评价报告□科技查新报告□  其他 名称：

颁发机构：	颁发时间：	文件编号：

| 序号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。所获得的专利应实际应用在申报专项鉴定的产品中。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |

核查人：	确认人：

# 附 录 C

（规范性附录）

用户名单

| 序号 | 姓名 (购买者) | 通讯地址 | 联系电话 | 产品型号 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附	录	D

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                            调查人：                          调查日期：     年   月   日

| 用户 情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 产品 情况 | 生产企业 |  |
|  | 规格型号 |  | 结构形式 |  |
|  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 适用性调查项目 | 对土壤适应情况 | 好 | 中 | 差 |
|  | 满足当地农艺情况 | 好 | 中 | 差 |
|  | 开沟深度稳定情况 | 好 | 中 | 差 |
|  | 沟型保持情况 | 好 | 中 | 差 |
|  | 沟型完整情况 | 好 | 中 | 差 |
|  | 沟底平整情况 | 好 | 中 | 差 |
| 调查方式 | (实地 (信函 (电话 |
| 用户签名 |  |
| 备注 |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；实地调查需用户签名，其他方式不要求签名；如为电话调查在备注中记录机主电话号码和调查起始时间。

# Text boxes

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG33/Z xxx—2021

手扶骑乘式稻田开沟机

（报批稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

浙江省农业农村厅 发布